## Slide 1: Políticas de Hand-off com Balanceamento de Carga para Computação Móvel
Instituto de Matemática e Estatística
Universidade de São Paulo
Alessandro Santiago {santiago@ime.usp.br}
Alfredo Goldman {gold@ime.usp.br}

## Slide 2: Motivação
Avanço e popularização dos dispositivos portáteis
Limitação física dos link´s de Comunicação
Aumento no número de redes móveis de micro e pico células

## Slide 3
Preocupação em se manter a conexão
TRPC - Tempo Requerido de Permanência da Chamada
  Tempo que o usuário deseja permanecer na chamada, isto é, tempo total da chamada sem interrupções
TAPC - Tempo Atual de Permanência da Chamada
  Duração final da chamada com ou sem interrupções.

## Slide 4: Alocação de Canais
Alocação Fixa
Alocação Dinâmica
Alocação Híbrida

## Slide 5: Modelo sugerido
Maximizar tempo conexão desejado
Aproveitamento de áreas de intersecção entre células, em Everit´90 diz que 30% a 45% da comunicação ocorre na área de intersecção.
Modelo tradicional
Modelo Sugerido

## Slide 6: Modelo sugerido
A unidade Móvel pode mudar de ERB em 2 casos: Mobilidade ou Balanceamento de Carga
O processamento ocorre de forma distribuída nas ERBs
A decisão de transferir a Unidade Móvel também fica a cargo da ERB.
Objetivo de balancear a carga entre as ERBs vizinhas

## Slide 7: Modelo Sugerido

## Slide 8: Modelo sugerido
U
M
Sinais recebidos pela Unidade Móvel
Área de cobertura
Estrutura de armazenamento em cada ERB

## Slide 9: Balanceamento de Carga
2 Fases
Carga crítica
Balanceamento permanente
Diretrizes
  Qual Unidade Móvel deverá migrar?
  Para qual ERB a Unidade deverá migrar?
Estratégias Principais
  migrar para ERB vizinha com menor carga
  Unidade móvel que deverá migrar, será aquela com menor mobilidade

## Slide 10: Simulação
Avaliamos 3 comportamentos(políticas)
  Alocação fixa pura,
  Alocação fixa com tolerância de sinal
  Alocação fixa com o modelo sugerido
Área de cobertura representada por uma matriz 80x80, com 9 ERBs instaladas,
Cada ERB tem 30 canais, e diâmetro de alcance de 40 unidades, com no máximo 15 unidades na intersecção de ERBs.
Padrão de mobilidade, segue pontos de origem e destino estipulados aleatoriamente.

## Slide 11: Resultados
Medidas avaliadas
  Hand-off confirmados e Bloqueados
  Chamadas confirmadas e Bloqueadas

## Slide 12
Resultados

## Slide 13: Conclusão
Melhor Distribuição da unidades móveis
Oferece um maior grau de liberdade na alocação de canais
Estudo de uma nova possibilidade: fazer o hand-off por iniciativa da ERB

## Slide 14: Trabalhos Futuros
Realizar uma simulação com um padrão dentro dos padrões de normalidade
Avaliar o custo da intersecção(custo/benefício)