## Slide 1: Protocolos para entrega de mensagens unicast em redes móveis
Weslley Emmanuel Martins Lima
weslley@ime.usp.br

## Slide 2: Objetivos
Análise de protocolos de entrega de mensagens
    RDP - M. Endler, Dilma M. Silva e K. Okuda
    SRDP - Alan M. Durham
    Mobile IP - IETF
    Snapshot - Amy L. Murphy, Gian P. Picco
Comparação de funcionamento e requisitos: fatoração das características comuns
Análise de adequação de cada protocolo
Criar um modelo para descrição de protocolos

## Slide 3: Modelo do Sistema
Sistema composto por:
  Hosts Móveis(Mh)
  Hosts Fixos
    Mss
    Servidores
  Célula
  Migração
Notes: Hosts Fixos - Interconectados por uma rede fixa, de alta velocidade e para alguns protocolos necessita ser confiável.
Hosts Móveis - Equipamentos com suporte a mobilidade, comunicam-se através de um canal sem fio pouco confiável, com baixo poder de processamento. Podem estar ativos ou inativos.
Servidores- Equipamentos que provêem a hosts móveis e fixos, serviços específicos da aplicação.
Célula - Área geográfica atendida por um Mss.
Handoff - Operação de mudança de célula.

## Slide 4: Modelo do Sistema

## Slide 5
Suposições

## Slide 6: O RDP
Protocolo não orientado a conexão.
Baseado no estilo de comunicação requisição/resposta.
Garante a entrega confiável de mensagens a Hosts Móveis.
Notes: O RDP será usado para operações de consulta e assinatura em bases de dados no contexto do SIDAM

## Slide 7: Funcionamento do RDP
O Proxy
Conteúdo do Proxy
  currentLoc
  requestList
Conteúdo do Mss responsável
  pRef
Cenário

## Slide 8: O SRDP
Extensão do RDP.
Garante entrega confiável mesmo em eventuais falhas da rede fixa.
Sem protocolo de Handoff.
Baseado em noções de:
  Proxy
  Coleta de Lixo
  Memento
Cenário

## Slide 9: O Mobile IP
Protocolo para roteamento de pacotes em redes móveis(Camada de Rede).
Adaptação para entrega de mensagens (Camada de Aplicação).
Classificação dos MSS’s:
  MSS de origem(origMss)
  MSS responsável(respMss)
Não utiliza a idéia de proxy.

## Slide 10: Funcionamento do Mobile IP
Estruturas de Dados
  tLocal
  localDests
Cada Mh possui um único origMss.
Um Mh pode migrar entre vários Mss’s.
A cada migração, a localização do Mh é atualizada no origMss.
Toda mensagem enviada a um Mh é encaminhada ao seu origMss.
Cenário

## Slide 11: O Snapshot
Baseado na noção de “snapshots” distribuídos.
Semântica “pelo menos uma vez”.
Evita que a mensagem seja guardada em todos os Mss’s até a confirmação de recebimento da mensagem pelo Mh.

## Slide 12: O Snapshot
Modelo do sistema
  A rede é um grafo conexo e direcionado.
  Canais FIFO uni-direcionais.
  Cada Mss conhece os Mh’s locais.
  Cada canal de entrada possui um estado associado:OPEN, FLUSHED.
  A migração dos Mh’s é limitada aos canais

## Slide 13: Cenário
Mss1
Mss4
Mss2
Mss3
Mss6
Mss5
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Legenda:
- O - OPEN
- F - FLUSHED
Servidor
Mh

## Slide 14: Cenário
Mss1
Mss4
Mss2
Mss3
Mss6
Mss5
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Legenda:
- O - OPEN
- F - FLUSHED
Req
Mh1
Servidor
forwardReq

## Slide 15: Cenário
Mss1
Mss4
Mss2
Mss3
Mss6
Mss5
Mh1
F
O
O
O
O
O
O
O
O
Legenda:
- O - OPEN
- F - FLUSHED
Servidor
result

## Slide 16: Cenário
Mss1
Mss4
Mss2
Mss3
Mss6
Mss5
Mh1
F
O
O
F
O
F
O
O
O
Legenda:
- O - OPEN
- F - FLUSHED
Servidor
result

## Slide 17: Cenário
Mss1
Mss4
Mss2
Mss3
Mss6
Mss5
Mh1
F
O
F
F
F
F
O
O
F
Legenda:
- O - OPEN
- F - FLUSHED
Servidor
result

## Slide 18: Cenário
Mss1
Mss4
Mss2
Mss3
Mss6
Mss5
Mh1
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Legenda:
- O - OPEN
- F - FLUSHED
Res
Servidor
result

## Slide 19: O Snapshot
Otimização
  A inserção de um vetor de estados em cada canal garante que múltiplas origens enviem mensagens simultaneamente.

## Slide 20: O Snapshot
Msso
Mssn
Mssp
Servidor
Mh1
Cenário

## Slide 25: Micro-Protocolos
R - RDP
S - SRDP
M - Mobile IP
Ss - Snapshot

## Slide 26: Características
P - Possível
X - Presente

## Slide 27: Estruturas de Dados

## Slide 28: Propostas
Um arcabouço para construção de protocolos de entrega de mensagens em redes móveis.
  Implementação das mensagens comuns em componente(s) básico(s).
  Acoplagem transparente de mensagens adicionais.(?)
  Separação de protocolo de entrega e ordenação de mensagens (proxy)
  ???

## Slide 29: Questões
Existência do proxy:
  proxy vs. tabelas?
  Implementação de qualquer protocolo com e sem proxy? (RDP, Snapshot)
  proxy ~ serializaçao?
Mensagens comuns:
    parâmetros diferentes
    seqüências diferentes

## Slide 30: Propostas
Um protocolo adaptativo para entrega de resultados em redes móveis.
  Objeto base comum com interface básica
  Fatorar diferenças em objetos distintos permitindo mudança dinâmica *****
  Alternativa: algoritmos com condicionais
  Dependência de algoritmo de avaliação da rede

## Slide 31: Referência Bibliográfica
M. Endler,Dilma M. Silva e K.Okuda.RDP: A Result Delivery Protocol for Mobile Computing.
Alan M. Durham. A conectionless protocol for mobile agents.
David B. Johnson e David A. Maltz. Protocols for Adaptative Wireless and Mobile Networking.
Amy L. Murphy e Gian P. Picco. Reliable Communication for Highly Mobile Agents.